MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU A GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICTWA 
W KATOWICACH PRZY   PL. GWARKÓW 1

OPIS PLANOWANEJ MODERNIZACJI

adres inwestycji

PL.GWARKÓW 1, 41–166 KATOWICE

działki nr 8/4 obręb Bogucice-Zawodzie, k.m. 23

inwestor

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

pl. Gwarków 1, 40-166 Katowice

jednostka projektowa

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

pl. Gwarków 1, 40-166 Katowice

.

PAŹDZIERNIK  2014

- SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

DO PROJIEKTU MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU A GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICTWA  W KATOWICACH            PRZY PL. GWARKÓW 1

CZĘŚĆ OPISOWA

- Strona tytułowa	1

- Spis zawartości opracowania	2

- Dane ogólne		3

- Opis stanu istniejącego	4

- Opis rozwiązań techniczno materiałowych	5

- DANE OGÓLNE

  - Nazwa inwestycji

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU A GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICTWA W KATOWICACH PRZY  PL. GWARKÓW 1

  - Adres inwestycji

40-166 Katowice Pl. Gwarków 1

Działki nr 8/4 obręb Bogucice-Zawodzie, k.m. 23

Budynek znajduje się w północnej części miasta między ulicami Korfantego, Katowicką, stanowi część zespołu nieruchomości użytkowanych przez Główny Instytut Górnictwa, przy Placu Gwarków.

  - Inwestor

Główny Instytut Górnictwa

40-166 Katowice Pl. Gwarków 1

  - Harmonogram robót budowlanych

Przed przystąpieniem do prac budowlanych uzgodnić z inwestorem harmonogram robót oraz sposób zabezpieczenia pozostałej części budynku – obiekt w trakcie prowadzenia prac będzie użytkowany.

  - Przedmiot i zakres opracowania

- Modernizacja korytarzy:

- skrzydło północne (piętra 0-2): wymiana instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją elektryczną, malowanie, montaż sufitów podwieszonych

- skrzydło południowe (piętra 1-2): wymiana instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją elektryczną malowanie, montaż sufitów podwieszonych

- część środkowa (piętra 0,1: wymiana instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją elektryczną, malowanie, montaż sufitów podwieszonych w niektórych polach

- klatka schodowa północna: montaż sufitów podwieszanych (1-2 przed toaletami, 0 –na całym obszarze przed schodami), malowanie (0-3)

- klatka schodowa południowa: montaż instalacji oświetlenia, malowanie (1-3)

- Modernizacja pomieszczeń budynku A: sanitariaty na I i II piętrze w skrzydle południowym, pomieszczenia biurowe:

Skrzydło południowe wszystkie pomieszczenia na I i II piętrze z wyłączeniem pomieszczeń 104, 206 i 207

Skrzydło północne: 135,133,131, 224,225,226

Część środkowa: 223

Zakres modernizacji w pomieszczeniach zgodnie z przedmiarem

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

  - Budynek 2/3 kondygnacyjny podpiwniczony, wybudowany przed II wojną światową.

- Ściany zewnętrzne i zewnętrzne

Murowane. Tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, w laboratoriach i przy zlewach/umywalkach okładzina z płytek ceramicznych.

- Stropy i schody

Żelbetowe

- Stropodach

Nie wentylowany, płaski pokryty papą

- Stolarka okienna

PCV białe, parapety wewnętrzne lastriko 4,5cm

- Stolarka drzwiowa wewnętrzna

Drewniana

- Posadzki

W komunikacji – lastriko. W pomieszczeniach biurowych parkiet miejscami pokryty wykładziną PCV lub dywanową. W laboratoriach i sanitariatach płytki gres.

Podczas prowadzenia robót zabezpieczyć posadzkę z lastriko w obszarze prowadzonych robót.

- Sufity

Tynki cementowo-wapienne. W niektórych pomieszczeniach sufity podwieszone rozbieralne 60x60cm

- Kanały technologiczne w piwnicy

- Kanalizacja, woda

Istniejąca kanalizacja do przebudowy w modernizowanych sanitariatach. Do wymiany podejścia do umywalek i zlewów w remontowanych pomieszczeniach.

- Instalacje elektryczne

Instalacja w obszarze objętym robotami budowlanymi (demontażem) – zakres robót zgodny z dokumentacją elektryczną objętą oddzielnym opracowaniem

- CO

Do wymiany grzejniki, wraz ze zmianą lokalizacji, w modernizowanych sanitariatach. W pozostałych pomieszczeniach instalacja bez zmian.

- OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNO MATERIAŁOWYCH

- Roboty demontażowe, przygotowawcze

  - Zabezpieczenie pozostałej części budynku nie objętej modernizacją

  - Zabezpieczenie istniejących instalacji, okien, parapetów, posadzek w remontowanych pomieszczeniach – nie podlegających wymianie.

  - Skucie posadzek  w sanitariatach, w pomieszczeniach 135,133,131 (usunięcie parkietów w pomieszczeniach 131 i 133)

  - Demontaż drzwi i wykonanie nowych otworów drzwiowych wraz z nadprożem w sanitariatach;

  - Demontaż parapetów okiennych wewnętrznych, grzejników w sanitariatach.

  - Demontaż armatury sanitarnej i nieczynnych instalacji – zakres zgodnie z przedmiarem

  - Wywóz i utylizacja materiału rozbiórkowego

  - Uzupełnienie ubytków w istniejących ścianach

- Projektowane ściany działowe z płyt GK

- W sanitariatach

Konstrukcja CW i UW 75, 100. Ściana obłożona obustronnie podwójną płytą GKI 1,25cm.

- W pomieszczeniu 135 – ściana na pełną wysokość pomieszczenia o izolacyjności akustycznej RA1 min.54 dB Rw.

Konstrukcja CW i UW 100 z wypełnieniem wełną mineralną kamienną 7cm z zastosowaniem taśm akustycznych wzdłuż styków z przegrodami budynku. Ściana obłożona obustronnie podwójną płytą GKI 1,25cm.

- Posadzki

- W pomieszczeniach biurowych 135, 133, 131 PCV heterogeniczne Po usunięciu parkietów, skuciu posadzek oczyścić podłoże, ułożyć warstwę styropianu EPS 100-038, wykonać wylewkę o grubości min.5cm zbrojoną siatką 150x150x4mm, zagruntować, wykonać wylewki samopoziomujące o min. wysokości 5mm. Ułożyć wykładzinę PCV heterogeniczną z rolki, o grubości całkowitej2.5mm (warstwa wierzchnia 0,7mm) w kolorze zbliżonym do NCS S 2005-Y20R z wzorem (jak na zdjęciu poniżej) – kleić do podłoża. Wykonać cokoły na wysokość 10cm – PCV heterogeniczne z rolki, w kolorze NCS S 5005-Y20R z wzorem w postaci jak poniżej – kleić do podłoża. Przed cokołem na szerokość 40cm na posadzce ułożyć pas z tej samej wykładziny co cokół. Wzór przedłożyć do uzgodnienia przed zamówieniem.

- W pomieszczeniu 135 - PCV homogeniczne antyelektrostatyczne. Po usunięciu parkietów, skuciu posadzek oczyścić podłoże, ułożyć warstwę styropianu EPS 100-038, wykonać wylewkę o grubości min.5cm zbrojoną siatką 150x150x4mm, zagruntować, wykonać wylewki samopoziomujące o min. wysokości 5mm. Ułożyć wykładzinę PCV homogeniczną z rolki o grubości 2mm. Wykładzina PCV homogeniczna, sprężysta z systemem stałej kontroli rozpraszania ładunków elektrycznych - sklasyfikowana jako produkt DIF (podłoga rozpraszająca), zgodnie z IEC 61340-4-1. Wzór bezkierunkowy. Arkusze montować za pomocą zwykłego kleju do podłóg. Na paski miedzi nakłada się klej przewodzący. Na każde 20mb rolki zastosować 1 uziemienie. Montaż wykładziny zgodnie z wytycznymi producenta. Wokół ścian zastosować cokół (wykonać jak w pomieszczeniach biurowych) z ciemniejszej wykładziny tego samego typu. Wzór przedłożyć do uzgodnienia przed zamówieniem

- Płytki gres (sanitariaty): po skuciu posadzek, wykonać nowe wylewki o min. gr. 5cm z jastrychu. Ułożyć analogicznie jak w istniejącej łazience na parterze w skrzydle południowym. Pod płytkami wykonać izolację w płynie.

Gres 60x30x10mm barwione w masie (wzór i kolor zbliżone do płytek w istniejącej łazience na parterze przy skrzydle południowym – wzór płytek uzgodnić przed zakupieniem), fugi o szerokości spoiny maksymalnie 2mm – kolor jak w w/w istniejącej łazience na parterze, cementowe klasy CG2 WA wg PN-EN 13888, odporna na przenikanie wody i zabrudzenia, antybakteryjna. Pod płytkami wykonać izolację w płynie do wysokości 30cm od posadzki.

  - antypoślizgowość DIN 51130 powierzchnia matowa R10

Połączenie płytki podłogowej ze ścienną/cokół wykonać w postaci fugi elastycznej silikonowej

- W pomieszczeniach biurowych istniejące parkiety do remontu: wymiana bardzo zniszczonych klepek, dokładnie wyczyścić posadzki, cyklinowanie (trzykrotne szczotkowanie grubo, średnio i drobnoziarnistym papierem), odkurzenie pomieszczenia (ścian, sufitów, okien parapetów), pokrycie środkiem owadobójczym, czterokrotne lakierowanie - lakier poliuretanowy dwuskładnikowy

- Wykończenie ścian

  - W sanitariatach płytki:

- gres 600x300x10mm – rozmieszczenie (dwa rodzaje płytek), układ, wzór i kolor jak w istniejącej łazience na parterze przy skrzydle południowym. Fugi o szerokości spoiny maksymalnie 2mm – kolor jak w istniejącej łazience na parterze przy skrzydle południowym, cementowe 
klasy CG2 WA wg PN-EN 13888, odporna na przenikanie wody i zabrudzenia, antybakteryjna. Pod płytkami wykonać izolację w płynie do wysokości 30cm od posadzki. W narożnikach wklęsłych i przy posadzce fuga elastyczna silikonowa. W narożnikach wypukłych listwa ze stali nierdzewnej szczotkowanej: kątownik 20x20x1mm i ceownik 20x125x1mm

  - W pomieszczeniach biurowych przy zlewach i umywalkach do wysokości 2m od posadzki o średniej szerokości 1-1,5m – uzgodnić indywidualnie przy każdej umywalce przed ułożeniem. Płytki ceramiczne: 500x200/250x5mm .kolor: białe, matowe, bez wzorów. Fugi o szerokości spoiny 1mm - szare perłowe, cementowe klasy CG2 WA wg PN-EN 13888, odporna na przenikanie wody i zabrudzenia, antybakteryjna. W narożnikach wypukłych listwa ze stali nierdzewnej. W narożnikach wklęsłych i przy posadzce fuga elastyczna silikonowa.

Wielkość kołnierza przy umywalkach umieszczonych w szafach dopasować do wielkości szafy, tak aby nie wychodził poza obszar szafy.

  - Powłoki malarskie

Powierzchnię gruntownie oczyścić na mokro i na sucho. Usunąć odspojone tynki, uzupełnić ubytki. Na niektórych ścianach – zgodnie z przedmiarem – w miejscach zarysowań ścian zastosować flizelinę. Wszystkie ściany zaszpachlować

- Komunikacja i laboratorium: farba lateksowa - klasa 2 odporności na szorowanie na mokro wg PN EN13 300. NCS  S 1502-Y

- Pomieszczenia biurowe: wodorozpuszczalna akrylowa farba lateksowa klasa 2 odporności na szorowanie na mokro wg PN EN13 300, kolor należy uzgadniać indywidualnie z Zamawiającym – odcienie od pastelowych po intensywnie nasycone.

- Sufity

- W pomieszczeniach z tynkiem oczyścić , uzupełnić ubytki, zaszpachlować gładzią gipsową i pomalować

- W pomieszczeniach z istniejącym sufitem podwieszanym -  zabezpieczyć przed zabrudzeniem, pomalować na biało

- W korytarzach, w częściach północnych i południowych wydzielonych drzwiami, wykonać sufit podwieszany rozbieralny z uzupełnieniami pasami z płyt GK (układ, rodzaj analogicznie do istniejącego sufitu podwieszonego w skrzydle północnym na III piętrze). Kasetony 600x600x12.5mm o krawędzi E15. Panel sufitowy z płyty gipsowo-kartonowej z okrągłą, regularną perforacją. Pokryty z włókniną akustyczną od spodu.

Pochłanianie dźwięku – 0.65αw, odbicie światła 70%, perforacja 11%

Oprawy oświetleniowe w pasach z płyt GK mocowane do stropu (nie stelaża sufitu)

- Komunikacja w części środkowej i przy północnej klatce schodowej : sufit rozbieralny kasetonowy 600x600x12.5mm, krawędź typu A. Wzór i materiał wypełnienia identyczny, jak w istniejących sufitach podwieszanych w części środkowej budynku

- Płyty GK - uzupełnienia sufitów rozbieralnych na korytarzach i w sanitariatach

Płyty GKI malować farbami przeznaczonymi do pomieszczeń higienicznosanitarnych akrylowymi lateksowymi w kolorze białym

- Sanitariaty: sufity rozbieralne do pomieszczeń higienicznych: odporność na wilgoć min.90%, krawędź A. Panel sufitowy 60x60cm z płyty gipsowo-kartonowej laminowanej folią PVC o gładkiej powierzchni papieru. Nasączany środkiem bakterio- i grzybobójczym. Możliwość mycia na mokro z dodatkiem detergentów. Grubość 8 mm. Uzupełnienia z płyt GKI na ruszcie

- Stolarka drzwiowa

Do wymiany drzwi: zewnętrzne do sanitariatów, wewnętrzne w sanitariatach i pomieszczeniach: 226(2szt.), 211(1szt.), 131(1szt.)

Do osadzenia nowe drzwi w projektowanych ścianach GK w pomieszczeniu 135 (2szt.)

Likwidacja drzwi wewnętrznych w pomieszczeniach 203(1szt.), 225(1szt),

Odtworzyć otwór drzwiowy w istniejących drzwiach do pomieszczenia nr 106

Przed zamówieniem stolarki drzwiowej należy bezwzględnie zdjąć wymiary z natury,

Materiały stosowane przy wykonywaniu robót - materiały powszechnie stosowane w budownictwie, posiadające świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie./ znak B lub CE/

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu wbudowania, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowały swoją jakość

  - Drzwi wejściowe do sanitariatów – 4szt.

Drzwi w okleinie drewnianej (kolor zbliżony do drzwi w toaletach na parterze przy skrzydle południowym – przedstawić kolor do zatwierdzenia) z ościeżnicą w okleinie drewnianej – identycznej jak skrzydło. Skrzydło: poszycie-płyta HDF, wypełnienie-płyta wiórowa pełna, rama - z drewna egzotycznego, obrzeże okleina drewniana w kolorze skrzydła. Wykonać wzmocnienie pod samozamykacz. Samozamykacz szynowy ze stali nierdzewnej. Wzmocnione zawiasy trójelementowe. Zamek wpuszczany pod wkładkę patentową. Ościeżnica blokowa okleinowana w kolorze skrzydła, na grubość ściany. Ościeżnica mocowana do ścianki GK na ruszcie i do istniejącej ściany. Okleinę uzgodnić z inwestorem po wyborze producenta. Kratka nawiewna ze stali nierdzewnej. Klamka, okucia ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

  - Drzwi wewnętrzne w sanitariatach – 4szt.

Drzwi w okleinie drewnianej (kolor zbliżony do drzwi w toaletach na parterze przy skrzydle południowym – przedstawić kolor do zatwierdzenia)  z ościeżnicą w okleinie drewnianej – identycznej jak skrzydło. Skrzydło: poszycie-płyta HDF, wypełnienie-płyta wiórowa pełna, rama - z drewna egzotycznego, obrzeże okleina drewniana w kolorze skrzydła. Wzmocnione zawiasy trójelementowe. Zamek wpuszczany pod wkładkę patentową. Ościeżnica blokowa okleinowana w kolorze skrzydła, na grubość ściany. Ościeżnica mocowana do ścianki GK na ruszcie i do istniejącej ściany. Okleinę uzgodnić z inwestorem po wyborze producenta. Kratka nawiewna ze stali nierdzewnej (patrz 6.4). Klamka, okucia ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Drzwi w przedsionku damskim przeszklone szkłem bezpiecznym o wymiarach 25x130cm. Drzwi do kabiny w toalecie mężczyzn o szerokości przejścia w świetle ościeżnicy 80cm – pozostałe 90cm.

  - Drzwi w pomieszczeniach biurowych

Przy drzwiach podlegających wymianie otwory powiększyć pod montaż drzwi o przejściu w świetle 90cm

Nowe i wymieniane drzwi o szerokości przejścia w świetle ościeżnicy 90cm

Skrzydło na bazie ramiaka MDF wypełnionego strukturą typu plaster miodu. Ościeżnica regulowana (w zakresie odpowiednim do szerokości ścian) z płyty MDF okleinowanej (identycznie jak skrzydło).

W drzwiach do pomieszczenia technicznego w pomieszczeniu 135 zastosować kratkę nawiewną (patrz 6.4). Okleinę dobrać pod kolor istniejącej stolarki – uzgodnić przed zamówieniem.

  - Akcesoria, okucia drzwiowe – uzgodnić z Zamawiającym przed zamówieniem

- Okucia drzwiowe

Zawiasy – wzmocnione z pełną regulacją

Klamki zintegrowane z zamkiem z wkładką patentową – ze stali nierdzewnej

Zamki - z wkładką patentową, okucia i zamki systemowe uzgodnić z Inwestorem przed zamówieniem

- Samozamykacze – z szyną ślizgową, z nastawną siłą zamykania, w kolorze srebrnym. Samozamykacz z siłą zamykania regulowana w zakresie EN 1-4 (zgodnie z normą PN EN 1154). Prędkość zamykania i faza dobicia regulowane hydraulicznie. Szyna T-Stop ze zintegrowanym mechanizmem tłumienia otwierania. Blokada otwarcia drzw.

- Kratki nawiewne o minimalnej powierzchni czynnej 22cm2. -  ze stali nierdzewnej szczotkowanej w drzwiach w sanitariatach

- Parapety wewnętrzne

Parapety wewnętrzne: duromarmur o gr.32mm(+/-2mm) na szerokość  ściany - kolor biały. Parapet o drobnym uziarnieniu o wyglądzie jednolitym (bez wzorów).

- Ścianki kabin sanitarnych o wysokości 2050mm

- zawiasy ze stali nierdzewnej montowany do wąskiej krawędzi płyty (LPW), samodomykacz grawitacyjny,

- wsporniki, listwy nóżki i inne elementy systemowe ze stali nierdzewnej, zakres regulacji nóżek +/- 20 mm, (prześwit dolny kabiny 150mm

- zamek i gałka ze stali nierdzewnej, awaryjne otwieranie

- ściany - płyta wiórowa 28mm sprasowana w warunkach wysokiej temperatury oraz ciśnienia z udziałem środków wiążących wióry drzewne. Wierzchnia warstwa z dekoracyjnym pokrycie melaminowym w kolorze RAL 9007. Płyty wilgocioodporne. Krawędzie płyt zamknięte taśmą ABS i wykończone profilem ze stali nierdzewnej.

- Element przy oknie mocowany do posadzki i stropu (powyżej sufitu podwieszonego systemowym elementem ze stali nierdzewnej

- Przestrzeń pomiędzy ścianką i oknem nad parapetem zamknąć blachą ze stali nierdzewnej szczotkowanej, przyspawanej do profilu obudowy krawędzi płyty

- Armatura sanitarna

  - Umywalki do sanitariatów

Umywalka umieszczana we wnęce – otwór obudowy umywalki dostosować do przyjętej umywalki.

Umywalka ceramiczna 120(+/-5mm)x49(+/-1mm)x14(+/-5mm)cm bez otworu na baterie, z przelewem, z powłoką ułatwiającą użytkowanie i czyszczenie (np. REFLEX,CERAPICPLUS, WONDERGLISS itp. ..)

Z pojedynczym odpływem z syfonem ozdobnym chromowanym z zaworem spustowym i korkiem automatycznym (chromowanym).

  - W sanitariatach bateria podtynkowa chromowana z mieszaczem – 2szt. na umywalkę – łącznie 8szt. Maksymalna długość wylewki 220mm, minimalna 180mm. Wylewka i pokrętła (mogą być podwójne lub pojedyncze) jako oddzielny element

Np.:

.

  - Umywalki do pomieszczeń biurowych montowane w szafach

Umywalka ścienna, z otworem przelewowym i otworem na baterię. Rozmiar: 55-60x37(max)cm; Mocowana na śrubach; Z syfonem dekoracyjnym okrągłym (chromowanym) oraz zaworem spustowym, korek automatyczny.

Bateria stojąca z wysoką wylewką chromowana. Ogranicznik przepływu. Głowica ceramiczna.

  - Umywalki w pomieszczeniach biurowych nie montowane w szafach

Umywalka meblowa mocowana na szafie (systemowej) z otworem na baterię (jw.), otworem przelewowym, 43x58cm (+/-2cm). Z syfonem dekoracyjnym okrągłym oraz zaworem spustowym, korek automatyczny. Bateria wysoka jak w punkcie 9.3

Szafki umywalkowe:

Kolor: front i korpus – biały połysk. Drzwi z mechanizmem cichego domykania. 1 nieregulowana półka z płyty. Do kompletowania z umywalką jw. Szafka wisząca mocowana do ściany. Stronę otwierania uzgodnić z Zamawiającym. Uchwyt do drzwi w postaci podcięcia (lakierowane drzwi łącznie z uchwytem)

  - Muszle ustępowe wisząca lejowe z powłoką ułatwiającą użytkowanie i czyszczenie (np. REFLEX,CERAPICPLUS, WONDERGLISS itp. ..) i ukrytym mocowaniem, zawieszane na stelażu podtynkowym ze spłuczką (głębokość  dostosować do wymiarów kabin – głębokość ograniczona szprosem okiennym). Deska twarda z tworzywa duroplast , z zawiasami metalowymi. Maksymalna długość miski 560cm

  - Pisuar z dopływem z góry i odpływem poziomym. Natynkowa spłuczka ciśnieniowa do pisuarów, z możliwością nastawiania ilość wody spłukującej: 1-6 litra, łącznik wewnętrzny, rura płuczkowa 18 x 200mm(+/-2mm). Sitko ze stali nierdzewnej.

  - Kratki podłogowe w pomieszczeniach sanitarnych z pisuarem. Wykonać nowe kratki w pomieszczeniu z pisuarem (200x200mm (+/-1mm) wykonane ze stali nierdzewnej z syfonem o max wysokości 80mm), syfon wyciągany od góry z możliwością czyszczenia. W pomieszczeniu z kratką wykonać na ścianie dodatkowy kurek ze złączką do węża.

- Oświetlenie

  - wykonać zgodnie z projektem elektrycznym; oświetlenie sanitariatów wykonać analogicznie do istniejącego oświetlenia w łazience na parterze przy skrzydle południowym

- Wyposażenie sanitariatów

- podajnik na mydło do sanitariatów – 4szt

  - pojemność zbiornika 300 ml(+50ml)

  - mydło uzupełniane z kanistra

  - obudowa wykonana z mosiądzu chromowanego

  - zbiornik na mydło wykonany z tworzywa sztucznego

  - mocowany do ściany

  - możliwość wyjęcia zbiornika na mydło ułatwia okresowe czyszczenie wnętrza dozownika

  - zamykany na kluczyk

  - szerokośćgabaryty: szerokość 5cm,wysokość 20cm, głębokość 11cm((+/-1cm)

- Uchwyt na papier toaletowy – 6szt.

  - - dostosowany do papieru 9 cm

  - okienko do kontroli ilości papieru

  - zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym, zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia

  - łączenia boków spawane i szlifowane

  - niewidoczne zawiasy

  - obudowa i tylna ścianka wykonana ze stali nierdzewnej

  - szerokość gabaryty: szerokość 22cm, wysokość 23cm, głębokość 11cm((+/-2cm)

- kosze na śmieci do pomieszczeń biurowych

  - stal nierdzewna matowa

  - pojemność 15L

  - bezpieczna dla podłogi, nierysująca podstawa z tworzywa

  - zaokrąglona górna krawędź

  - wymiary wysokość 30cm średnica 25cm((+/-2cm)

- kosze na śmieci do kabin ustępowych

  - pojemność 12L

  - stal nierdzewna matowa

  - szczelne zamknięcie pokrywy

  - pokrywa z funkcją "zawsze otwarte"

  - wyjmowane, wewn. wiaderko z pałąkiem

  - niewidoczne mocowanie worka

  - stalowy pedał

  - nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi

  - solidny uchwyt do przenoszenia

  - wymiary wysokość 39cm średnica 24cm((+/-2cm)

- kosze na śmieci w sanitariatach – 6szt. ze stali nierdzewnej szczotkowanej

  - pojemność 30L(+/-1l)

  - stal nierdzewna matowa

  - szczelne zamknięcie pokrywy

  - pokrywa z funkcją "zawsze otwarte"

  - extra wytrzymały mechanizm otwierania pokrywy

  - wyjmowane, wewn. wiaderko z pałąkiem

  - niewidoczne mocowanie worka

  - stalowy pedał

  - nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi

  - solidny uchwyt do przenoszenia

  - gabaryty: wysokość 65cm, średnica 28, głębokość 40((+/-2cm)

- wieszaki do kabin ustępowych – 6 szt.

  - wykonany z mosiądzu chromowanego

  - solidne mocowanie ścienne wykonane z mosiądzu

- szczotka do wc mocowana do ściany ze sztli nierdzewnej szczotkowanej

  - uchwyt przykręcany do ściany

  - wyjmowana podstawka z uchwytu ułatwia czyszczenie

  - wymienna końcówka szczotki

  - gabaryty: szerokość 8cm, wysokość 39cm, głębokość 10cm((+/-2cm)

- uchwyt na ręczniki papierowe - 4szt

  - pojemność do 500 szt. Ręczników

  - okienko do kontroli ilości ręczników

  - zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym

  - zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia

  - łączenia boków spawane i szlifowane

  - niewidoczne zawiasy

  - obudowa i tylna ścianka wykonana ze stali nierdzewnej matowej szczotkowanej

  - wymiary 25x12x26cm ((+/-2cm)

- Grzejniki do pomieszczeń sanitarnych

Grzejnik gładki , biały

Gabaryty: maksymalna szerokość  70cm, maksymalna wysokość 60cm

Moc 2500W-3000W

Głowica termostatyczna biała

- Rolety okienne

Rolety klejone do ramy okiennej PCV. Materiał przepuszczający świato kolor zbliżony do RAL7044

Kolor i strona umieszczenia „łańcuszka” do uzgodnienia z inwestorem po wyborze producenta.

Oklejanie okien w kabinach sanitarnych folią bezbarwną, nieprzezierną, światłoprzepuszczalną

WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY I WYROBY BUDOWLANE POWINNY POSIADAĆ AKTUALNE CERTYFIKAT NA ZNAK BEZPIECZEŃSTWA, DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI LUB CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Z POLSKĄ NORMĄ LUB APROBATĘ TECHNICZNĄ ORAZ ODPOWIEDNI ATEST HIGIENICZNY.

PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW NALEŻY UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ  INWESTORA (PISEMNIE ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM FORMULARZEM)

Opracował:

mgr inż. arch. Małgorzata Strańska-Stanek