Zakup będzie realizowany z projektu BIOALT „Technologia biodetoksyfikacji odpadów drewnianych impregnowanych olejem kreozotowym do zastosowania jako paliwo lub komponent do produkcji paliw”

Nr sprawy: FZ-1/4836/SK/17/SW					        Katowice, 28.08.2017 r.

Dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania przetargowego

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o wstępną ofertę na dostawę aparatury laboratoryjnej.

Należy podać:

-	Cenę netto w PLN / brutto w PLN (cena winna obejmować koszty opakowania, transportu 
i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego)

-    Stawkę i wartość podatku VAT,

-    Nr i/lub nazwę części, na którą oferta jest składana,

-    Nazwę producenta, typ/model oraz opis techniczny zaoferowanego urządzenia,

-    Termin dostawy i warunki wykonania zamówienia,

- Okres gwarancji,

- Warunki płatności.

Wstępną ofertę można złożyć na załączniku nr 1.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: zakup, transport do siedziby Zamawiającego, rozładowanie, wniesienie do wskazanych pomieszczeń, instalacja, próbne uruchomienie celem sprawdzenia prawidłowego działania, przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji fabrycznie nowych: mebli, aparatury badawczo-naukowej i urządzeń w celu wyposażenia stanowisk laboratoryjnych w Głównym Instytucie Górnictwa w związku z realizacją projektu: „Technologia biodetoksyfikacji odpadów drewnianych impregnowanych olejem kreozotowym do zastosowania jako paliwo lub komponent do produkcji paliw.”

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

1. STÓŁ LABORATORYJNY WZMOCNIONY Z ZABUDOWĄ SZAFKOWĄ

| Parametr techniczny |  |
| --- | --- |
| właściwości: | stół laboratoryjny wzmocniony przeznaczony do ustawienia na jego powierzchni ciężkich urządzeń laboratoryjnych |
| wymiary (dł. x szer. x wys.) mm | max. 660x 600x750 (Uwaga: stół powinien mieć wymiary dostosowane pod wymiary suszarki laboratoryjnej, pozycja 6) |
| materiał blatu | laminat |
| Dodatkowe wyposażenie: | zabudowa szafkowa z drzwiczkami pod stołem (2 półki) |

2. KOMORA LAMINARNA WRAZ Z PODSTAWĄ POD KOMORĘ I BLENDĄ CAŁKOWITĄ

| Parametr techniczny |  |
| --- | --- |
| Wymiary zewnętrzne (mm) szerokość głębokość wysokość | Co najmniej w zakresie 1100 -1350 co najwyżej 550 co najwyżej 780 |
| Blat roboczy | Stal nierdzewna |
| Obudowa zewnętrzna | Stal pokryta farbą proszkową |
| Ilość gniazd elektrycznych | Co najmniej 2 gniazda elektryczne z uziemieniem |
| Przepływ powietrza regulowany (m/s) | pionowy, laminarny przepływ powietrza w zakresie 0,30-0,35 m/s, kontrola przepływu powietrza |
| Wentylatory | 2 cichobieżne wentylatory |
| Filtry HEPA | 2 (wstępny i główny) o skuteczności > 99,995 % dla MPPS – H14 |
| Atesty | Producent powinien posiadać system zarządzania jakością |
| Godzinowy licznik czasu pracy urządzenia i lampy UV | tak |
| Lampa bakteriobójcza UV | zamocowana na stałe w górnej, przedniej części blatu roboczego, z zabezpieczeniem przed przypadkowym włączeniem podczas pracy, o mocy co najmniej 15 Wat |
| Panel sterujący z wyświetlaczem dotykowym | tak |
| Lampa LED doświetlająca przestrzeń roboczą | tak, intensywność oświetlenia min. 1350 lux |
| Podstawa pod komorę | tak, dedykowana do komory, wykonana ze stali nierdzewnej na blokowanych kółkach |
| Blenda całkowita | tak |
| Waga urządzenia (kg) | do 105 |
| Zasilanie | 220-230V/50-60Hz |
| Poziom ciśnienia akustycznego (db) | <55 |

3. SZAFA NA KWASY I ZASADY

| Parametr techniczny |  |
| --- | --- |
| wymiary (dł. x szer. x wys. w mm) | max. 595 x 600 x 1600 |
| Materiał: | grubościenny PP lub stal malowana proszkowo |
| wyposażenie: | - wodoszczelna, spawana, wysuwane półki-kuwety z PP - z możliwością obciążenia do 30 kg - z wbudowanym wentylatorem o wydajności 150-200 m3/h z silnikiem jednofazowym |
| normy | potwierdzone stosowną deklaracją CE wydaną przez producenta |

4. SZAFA TERMOSTATYCZNA JEDNOCZĘŚCIOWA

| Parametr techniczny |  |
| --- | --- |
| obieg powietrza | wymuszony |
| pojemność komory (l) | Co najmniej w zakresie 500-625 |
| pojemność użytkowa komory (l) | Nie mniejsza niż 450 |
| wymiary zew. (szer. x wys. x gł.) (mm): | Co najwyżej 750 x 1990 x 860 |
| drzwi | pełne |
| sterownik | mikroprocesorowy PID z graficznym wyświetlaczem LCD |
| zakres temperatury (°C) | Co najmniej w zakresie +3 - +40 |
| regulacja temperatury | co 0,1°C lub lepsza |
| ochrona nadtemperaturowa | tak |
| materiał komory | stal nierdzewna |
| materiał obudowy | blacha malowana proszkowo |
| wyposażenie komory | 8 szuflad ze stali nierdzewnej na prowadnicach malowanych proszkowo 3 półki druciane 3 wewnętrzne gniazda elektryczne z uziemieniem |
| zasilanie | 220 - 230V/ 50-60Hz |

5. SZAFA TERMOSTATYCZNA DWUCZĘŚCIOWA

| Parametr techniczny |  |
| --- | --- |
| obieg powietrza | wymuszony |
| pojemność komory górnej/dolnej (l) | Co najmniej 140-200/140-200 |
| wymiary zew. (szer. x wys. x gł.) (mm): | Max. 620 x 1700 x 650 |
| drzwi | pełne |
| materiał komory | stal nierdzewna |
| materiał obudowy | blacha malowana proszkowo |
| sterownik | mikroprocesorowy PID z graficznym wyświetlaczem LCD |
| zakres temperatury (°C) | Co najmniej +3 - +40 |
| regulacja temperatury | co 0,1°C lub lepsza |
| ochrona nadtemperaturowa | tak |
| wyposażenie dla każdej komory: | wyświetlacz graficzny LCD podświetlana klawiatura dotykowa 3 półki druciane regulowane położenie prowadnic sygnalizacja otwartych drzwi oświetlenie wewnętrzne LED 1 wewnętrzne gniazdo elektryczne z uziemieniem w górnej komorze 1 wewnętrzne gniazdo elektryczne w dolnej komorze |
| zasilanie | 220-230V/ 50-60Hz |

6. SUSZARKA LABORATORYJNA

| Parametr techniczny |  |
| --- | --- |
| obieg powietrza: | naturalny |
| Długość (mm) | Nie większa niż 660 |
| pojemność komory [l] | 40-55 |
| pojemność użytkowa komory [l] | 40-55 |
| sterownik | mikroprocesorowy z zewnętrznym wyświetlaczem |
| obieg powietrza | naturalny |
| zakres temperatury pracy (C°) | +5°C powyżej temperatury otoczenia do +250°C |
| regulacja temperatury (C°) | co 0,1 lub lepsza |
| ochrona nadtemperaturowa | tak |
| materiał komory | stal nierdzewna |
| materiał obudowy | blacha malowana proszkowo |
| wymiary zewnętrzne urządzenia (szer. x wys. x głęb.) (mm) | Max. 660 x 590 x 600 |
| półki | 3 półki druciane ze stali nierdzewnej |
| maksymalne obciążenie półki (kg) | 10 |
| maksymalne obciążenie urządzenia (kg) | 40 |
| waga urządzenia (kg) | do 50 |
| zasilanie | 220-230V/ 50-60Hz |

7. LODÓWKA Z FUNKCJĄ ZAMRAŻANIA

| Parametr techniczny |  |
| --- | --- |
| Wymiary (wys./szer./głęb. w mm) | Max. 1900 x 595 x 670 |
| Pojemność netto chłodziarki (l) | Co najmniej 190 |
| Pojemność netto zamrażarki (l) | Co najmniej 95 |
| Klasa energetyczna | Co najmniej A+ |
| Poziom hałasu | Co najwyżej 39 dB |
| Sterowanie | elektroniczne |
| Zamienna strona zawiasów drzwi | tak |
| Kontrola stopnia wilgotności w chłodziarce i zamrażarce | tak |
| Klasa zamrażarki | **** (poniżej -24°C) |
| Wyposażenie chłodziarki | 1 półka na butelki, 1 szuflada, 3 półki ze szkła hartowanego, 3 półki w drzwiach |
| Wyposażenie zamrażarki | 3 szuflady |

8. DESTYLATOR ELEKTRYCZNY

Urządzenie wolnostające, przystosowane do pracy ciągłej. Części narażone na korozję wykanane 
z mosiądzu lub miedzi, pokryte powłoką cynkową.

| Parametry techniczne |  |
| --- | --- |
| Wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość x wysokość)(mm) | max. 250x250x400 |
| Wydajność destylatu (dm3/h) | 4-5 |
| Zużycie wody (dm3/h) | 50-100 |
| Zasilanie | 200-230V/ 50-60Hz |
| Masa (kg) | do 25 |
| Klasa ochrony: | I |

9. LAMPA UV ZE STATYWEM

Lampa uniwersalna (ścienno-sufitowa)  z licznikiem cyfrowym emitująca promieniowanie UV-C 
o długości fali 253,7 nm.

| Parametry techniczne |  |
| --- | --- |
| zasilanie | 220-230V/ 50-60 Hz |
| element emitujący promieniowanie (W) | 2x30 |
| natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m (W / m2) | Co najmniej 2,5 - 3,6 |
| trwałość promiennika (h) | min. 8000 |
| dezynfekowana powierzchnia (m2) | 18-30 |
| obrót lampy (możliwość ustawienia kąta naświetlenia) (°) | 200 |
| rodzaj pracy | ciągła |
| wymiary kopuły (mm) | max. 950 x 90 x 150 |
| masa kopuły (kg) | do 5 |
| długość wysięgnika (mm) | 120-130 |
| Bezpieczeństwo: |
| klasa zabezpieczenia ppoż. | I |

10. TLENOMIERZ PRZENOŚNY Z BAROMETREM

| Parametr techniczny |  |
| --- | --- |
| Pomiar: tlen rozpuszczony | Zakres: Co najmniej 0.00 do 50.00 mg/l (ppm); 0.0 do 600.0 % nasycenia Rozdzielczość: Nie gorsza niż 0.01 mg/l (ppm) ; 0.1% nasycenia Dokładność: 0 do 300% : ± 1.5% odczytu lub ± 1.0%, najwyżej ; 300 do 600% : ± 3% odczytu ; 0 do 30 mg/l : ± 1.5% odczytu lub 0.10 mg/l, najwyżej; 30 mg/l do 50 mg/l : ± 3% odczytu lub lepsza Kalibracja: Automatyczna w 1 lub 2 punktach lub manualna w 1 punkcie |
| Pomiar: ciśnienie barometryczne | Zakres: co najmniej 450 do 850 mmHg Rozdzielczość: nie gorsza niż 1 mm Hg Dokładność: ± 3 mmHg jeśli T° pomiaru; T° kalibracji < 15 °C lub lepsza Kalibracja: w 1 punkcie |
| Pomiar: temperatura | Zakres: co najmniej -20.0 do 120.0 °C Rozdzielczość: nie gorsza niż 0.1°C Dokładność: ± 0.2°C (wykluczając błąd sondy) lub lepsza Kalibracja: w 1 lub 2 punktach Kompensacja: automatyczna od 0.0 do 50.0 °C |
| Metody pomiaru: | tlenu rozpuszczonego, BZT (Biochemiczne Zapotrzebowanie Tlenu), obliczane w mg/L z różnic między początkowym a końcowym odczytem stężenia tlenu rozpuszczonego wskaźnik tlenu (OUR), mierzony w mg zużytego tlenu na litr na godzinę, zużycie tlenu (SOUR), mierzony w mg zużytego tlenu na gram lotnej zawiesiny na godzinę. |
| Kompensacja ciśnienia: | automatyczna od 450 do 850 mmHg |
| Korekta zasolenia: | automatyczna od 0 do 70 g/L |
| Sonda(y): | sonda tlenowa polarograficzna, z wbudowanym czujnikiem temperatury i kablem 4 m |
| Zapis danych: | Zapis i przechowywanie co najmniej 300 pomiarów |
| Podłączenie do komputera: | Port USB optycznie izolowany |
| Zasilanie: | 4 x 1.2 V AA akumulatory - około 200 godz. pracy ciągłej |
| Automatyczne wyłączenie: | po 5, 10, 30 lub 60 min. nieużywania lub dezaktywacji |
| Warunki pracy: | Co najmniej 0 ÷ 50°C; RH 100% |
| Stopień ochrony: | co najmniej IP67 |
| Wyposażenie: | miernik tlenu sonda tlenowa polarograficzna z zatyczką ochronną kabel 4 m roztwór zerowy tlenu (min. 230 ml) roztwór elektrolitu (min. 30 ml) membrany 2 szt. zatyczki ochronne 2 szt. 0-ring 2 szt. walizka transportowa z wkładką termiczną 2 zlewki o pojemności 100 ml oprogramowanie umożliwiające przeniesienie danych do komputera kabel micro USB baterie 1,5 V 4 szt. |

11. LABORATORYJNY pH-metrV °C

Urządzenie służące do pomiaru  pH, potencjału redox i temperatury.

| Parametr techniczny |
| --- |
|  | pH | Potencjał redox | Temperatura |
| Zakres (co najmniej) | -2pH ÷16pH | 0 ÷ 1999,9mV | -50.0 ÷ 199,9 °C |
| Rozdzielczość (nie gorsza ni ż) | 0,01 | 1mV | 0,1°C |
| Dokładność (co najmniej) | ±0,01pH | ±1mV | ±0,2°C |
| Impedancja wejściowa | 1012Ω | 1012 Ω | - |
| Zakres kompensacji temperatury (° C) | -5 ÷100,0 | - | - |
| Wymagania: | - jednoczesny odczyt temperatury i mierzonej funkcji, - możliwość 1-3-punktowej kalibracja elektrody pH, - automatyczne wykrywanie wartości pH buforu, -automatyczna kompensacja temperatury, -informacja o stanie elektrody, -czujnik temperatury z rezystorem Pt-1000B. |

12. INKUBATOR (TERMOSTAT BLOKOWY) Z FUNKCJĄ WYTRZĄSANIA

| Parametry techniczne |  |
| --- | --- |
| Zakres obrotów (obr/min) | Regulowany co najmniej w zakresie 200 - 1300 |
| Zakres temperatury | + 5 powyżej temp. otoczenia do 99°C |
| Dokładność temperatury | Nie gorsza niż ± 0.5°C |
| Ruch / Śred. obr. | okrężny / 3 mm |
| Czas pracy | Regulowany co najmniej w zakresie 1 do 999 min. lub praca ciągła |
| Waga (kg) | do 11 |
| Zasilanie | 220-230V/ 50-60 Hz |
| Wymagania: | - inkubator może pracować jako statyczny (funkcja wytrząsania może być wyłączona), |
| Platforma: | na 56 probówek o obj. 1,5/2 ml |
| Wyposażenie dodatkowe: | adapter do probówek 0,2 ml, adapter do probówek 0,4/0,25 ml. |

13. APARAT KOCHA

| Parametry techniczne |  |
| --- | --- |
| Wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość x wysokość) (mm) | Max.520 x 460 x 920 |
| Objętość komory użytkowej (dm3) | Co najmniej 63 |
| Wysokość komory użytkowej (mm) | Co najmniej 750 |
| Maksymalna ilość wody w kotle (dm3) | 15 |
| Zasilanie | 220-230V/50-60Hz |
| Bezpieczeństwo: |
| Wskaźnik temperatury | TAK |
| Wskaźnik poziomu wody | TAK |

14. AUTOKLAW

| Parametr techniczny |  |
| --- | --- |
| Sterowanie | Mikroprocesor |
| Program do sterylizacji płynów | TAK |
| Wyświetlacz | LCD |
| Możliwość sterylizacji w opakowaniach foliowych | TAK |
| Wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość x wysokość) (mm) | Co najwyżej 420 x 590 x 400 |
| Pojemność komory (l) | co najmniej 16 |
| Wymiary komory ze stali nierdzewnej (mm) | (230-240 x 320-360 |
| Waga (kg) | do 45 |
| Temperatura sterylizacji ((C) | 121 i 134 |
| Ciśnienie robocze (bar) | 1,1 i 2,1 |
| Zasilanie | 220-230V/50-60Hz |
| Bezpieczeństwo: | - czujnik przepełnionego zbiornika wody zużytej - czujnik braku wody destylowanej - program zapobiegający uruchomieniu przy niedomkniętych drzwiach - system zapobiegający przegrzaniu - blokada drzwi |

15. MIKROSKOP OPTYCZNY

| Parametr techniczny |  |
| --- | --- |
| długość mechaniczna tubusu (mm) | Co najmniej 160 |
| głowica | tubusy rozchylane, trinokularowa (do podłączenia kamery lub aparatu), obracana 360º, pochylenie 30º |
| regulacja | dioptryjna (co najmniej +/- 5 dioptrii) w lewym tubusie okularowym |
| zakres regulacji rozstawu tubusów (źrenic) | Co najmniej 55-75 mm |
| powiększenie | 40x -1000x |
| okulary z odrzuconą źrenicą (typu HP – high point) szerokopolowe WF10x/20 mm | 2 szt. |
| obiektywy semi-planachromatyczne | 4x (N.A. 0,1) 10x (N.A. 0,25) 40x (amortyzowany, N.A. 0,65) 100x (amortyzowany, immersyjny, N.A. 1,25) |
| Pozostałe dane techniczne: | rewolwer obiektywowy czterogniazdowy współosiowe pokrętła ogniskowania makro i mikro po obu stronach statywu działka pokrętła ruchu drobnego - 0,002 mm (2 μm) pokrętło (dźwignia) do szybkiej blokady położenia stolika stolik przedmiotowy o wymiarach 141 mm X 132 mm, umożliwiający zamocowanie jednocześnie dwóch szkiełek przedmiotowych przesuw preparatu X/Y 72 x 53 mm, pokrętła przesuwu w jednej osi, z prawej strony pod stolikiem kondensor Abbego N.A.=1,25 z aperturową przysłoną irysową, odchylane gniazdo na filtry, wysokość kondensora regulowana pokrętłem z lewej strony pod stolikiem zasilacz i oświetlacz diodowy LED z regulacją jasności wbudowany w podstawę statywu metalowy statyw z uchwytem do przenoszenia |
| Wyposażenie dodatkowe: | kamera i stacja do rejestracji danych, filtr zielony antystatyczny pokrowiec na mikroskop kabel zasilający zapasowe bezpieczniki |

16. MIKROSKOP STEREOSKOPOWY

| Parametr techniczny |  |
| --- | --- |
| powiększenia | 20x,40x |
| oświetlenie preparatu | przy użyciu lampy w świetle przechodzącym lub odbitym |
| stolik | płaski z łapkami do mocowania preparatu |
| płytki | Wymienne, matowa i czarno-biała |
| oświetlacz | diodowy LED - górny i dolny |
| pole widzenia przy powiększeniu 20x: | 9-11,5mm |
| pole widzenia przy powiększeniu 40x | 4,5-5,8 mm |
| odległość robocza | 50 -100 mm |
| wyposażenie | obiektywy: 2x, 4x okulary: 10x 3x akumulatorki AA Ni-MH zasilacz - ładowarka sieciowa pokrowiec |

17. WYTRZĄSARKA LABORATORYJNA

| Parametr techniczny |  |
| --- | --- |
| Typ ruchu | orbitalny |
| Sterownik | mikroprocesorowy sterownik obrotów i czasu pracy |
| Wyświetlacz | LCD |
| Możliwość współpracy z inkubatorem z ogrzewaniem i chłodzeniem | TAK |
| Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość) (mm) | W zakresie 300-320 x 310-330 x 110-120 |
| Wymiary z platformą (szerokość x głębokość x wysokość) (mm) | W zakresie 300-320 x 310-330 x 110-120 |
| Zakres prędkość (obr/min) | Regulowana co najmniej w zakresie 30-500 |
| Dokładność ustawienia (obr/min) | Nie gorsza niż 10 |
| Obciążenie (kg) | Co najmniej 10 |
| Regulacja czasu pracy | Co najmniej w zakresie 1 min – 99h lub tryb ciągły |
| Waga z platformą (kg) | Co najwyżej 10 |
| Temperatura otoczenia ((C) | 10-40 |
| Wilgotność otoczenia (%) | do 70 |
| Zasilanie | 220-230V/50-60Hz |
| Wyposażenie: | platforma uniwersalna do różnego typu naczyń z 4 wałkami dociskowymi |

18. ZESTAW DO FILTRACJI PRÓŻNIOWEJ

Zestaw filtracyjny wykonany z PES, w skład którego wchodzi pompa próżniowa o maksymalnej próżni 730 mmHg, lej wykonany z PES z silikonowym korkiem, butla PES z nakrętką PP.

| Parametry techniczne |  |
| --- | --- |
| Zestaw filtracyjny: |  |
| Część górna | Lej PES o poj. min. 300 ml z silikonowym korkiem |
| Część dolna | Butla PES o poj. min. 1200 ml z nakrętką PP |
| Bezolejowa pompa próżniowa: |  |
| Wydajność (l/min) | 20 – 33 lub lepsza |
| Maksymalna próżnia (mm Hg) | 730 lub lepsza |
| Maksymalne ciśnienie (PSI) | 30 |
| Obroty silnika (obr/min) | 1450 |
| Poziom hałasu | do 55dB |
| Króciec przyłączeniowy | 5/16" (8 mm) |
| Waga (kg) | do 10 |

19. SPEKTROFOTOMETR UV-VIS z komputerem sterującym°uC

Spektrofotometr dwuwiązkowy do zastosowań badawczych i analiz rutynowych. Wyposażony 
w monochromator siatkowy i detektor: dwie fotodiody krzemowe. Z możliwością sterowania i obróbki danych poprzez komputer PC.

| Parametry techniczne |  |
| --- | --- |
| zakres dł. falowej (nm) | co najmniej 190 -1100 |
| powtarzalność dł. fali (nm) | 0.1 lub lepsza |
| układ optyczny | dwuwiązkowy, uchwyty na kuwety w wiązce pomiarowej i w wiązce odniesienia |
| źródła światła | lampa deuterowa na zakres UV i halogenowa na zakres VIS przełączane automatycznie, z możliwością wyłączania |
| dokładność dł. fali (nm) | 0.2 lub lepsza |
| rozdzielczość (nm) | nie gorsza niż 1.0 |
| powtarzalność dł. fali (nm) | 0.1 lub lepsza |
| szybkość skanowania (nm/min) | regulowana co najmniej w zakresie 10 - 8000 |
| szybkość zmiany długości fali (nm/min) | nie mniejsza niż 24000 |
| zakres pomiaru | co najmniej -3 do +3 ABS |
| dokładność fotometryczna | 0.0015 ABS (w przedziale 0 do 0.5 Abs) lub lepsza |
| światło rozproszone | nie większe niż 0.02% przy 340 nm |
| poziom szumów RMS | nie większy niż 0.00004 ABS (0 Abs, 500nm) |
| stabilność linii bazowej | nie gorsza niż +/- 0.0004 ABS/h |
| Wyposażenie: | interfejs z łączem USB do komputera PC, wymienna podstawa na dwie standardowe kuwety do 10 mm oprogramowanie pracujące w środowisku Windows zestaw PC z monitorem LCD kompatybilny ze spektrofotometrem, o parametrach: pamięć operacyjna: RAM min. 4 GB; pojemność dysku twardego nie mniej niż 500 GB; Windows , monitor LCD min. 22” automatyczny zmieniacz kuwet 6-pozycyjny, bez regulacji temperatury |
| Oprogramowanie: | analiza ilościowa i statystyczna– wykonywanie własnych krzywych kalibracyjnych, pomiary widm ABS, %T w funkcji długości falowej, pomiary w funkcji czasu – pomiary wolne oraz kinetyka z próbkowaniem 10 ms, programowanie parametrów i sekwencji operacji wykonywanych w czasie pomiaru, program do pełnej analizy wyników, obróbki widm i porównywania, zapisywania widm w różnych formatach: dx, txt, csv testowanie aparatu – autodiagnostyka, kalibracja długości fali program walidacyjny automatyczna identyfikacja i rejestracja przystawek |
| Wymagania dodatkowe: | Możliwość zainstalowania dodatkowych akcesoriów: przystawki odbiciowej lustrzanej dla próbek stałych przystawki odbicia rozproszonego - sfery całkującej dla pomiarów transmisyjnych i odbiciowych przystawki temperaturowej z regulacją temperatury od – 10 do +100 oC |

20. MINIWIRÓWKA LABORATORYJNA

| Parametr techniczny |  |
| --- | --- |
| RCF maks. | 12 100 × g |
| Prędkość | Regulowana co najmniej w zakresie 800 – 14000 rpm (100 rpm etapy) |
| Pojemność maks. | Co najmniej 12 × 1,5/2,0 ml |
| Czas rozpędzania/hamowania (s) | 15/13 lub lepsza |
| Zegar sterujący | Co najmniej w zakresie 15 s – 99 min |
| Poziom hałasu | < 50 dB |
| Zasilanie | 220-230 V / 50 – 60 Hz |
| Waga | Do 5 kg |
| wirnik oraz pokrywa wykonany z metalu | tak |
| Wyposażenie: | rotor 12 × 1.5/2.0 ml |

21. WIRÓWKA LABORATORYJNA Z CHŁODZENIEM

| Parametr techniczny |  |
| --- | --- |
| Wysokość(mm) | Co najwyżej 500 |
| Zasilanie | 220-230V / 50-60Hz |
| Zakres obrotów | Regulowana co najmniej w zakresie 90 ÷ 18000 rpm, krok 1 rpm |
| RCF | 31150 x g, krok 1 x g lub lepsza |
| Zakres temperatury | Regulowana co najmniej w zakresie -20°C ÷ +40°C, krok 1°C lub lepsza |
| Waga (kg) | do 120 |
| Komora wirowania | stal nierdzewna |
| Funkcja chłodzenia | tak, wstępne schładzanie bez/z wirowaniem, schładzanie po wirowaniu, precyzyjna stabilizacja temperatury; temperatura +4°C zapewniona dla maksymalnej prędkości każdego wirnika |
| Wyświetlacz graficzny LCD | tak, jednoczesne wskazanie na wyświetlaczu zadanej i bieżącej wartości prędkości, RCF, czasu, temperatury |
| Bezpieczeństwo | czujnik niewyważenia komory blokada pokrywy podczas pracy blokada startu przy otwartej pokrywie zabezpieczenia termiczne silnika |
| Wyposażenie dodatkowe: | wirnik kątowy 4 x 250ml, z hermetycznie uszczelnioną pokrywą; kąt 25°; wirnik kątowy 12x10ml z hermetycznie uszczelnioną pokrywą; wirnik kątowy 36×1,5/2ml;kąt 45° |
| Normy bezpieczeństwa | Produkt powinien być zgodny z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa |

22. HOMOGENIZATOR

| Parametr techniczny |  |
| --- | --- |
| Zakres obrotów (rpm) | Regulowany co najmniej w zakresie 3000-25000 |
| Moc wejściowa (W) | Co najmniej 800 |
| Zakres objętości prób (ml) | 1-2000 |
| Cyfrowy wyświetlacz obrotów | tak |
| Waga (kg) | do 2,5 |
| Wyposażenie: | końcówka rozdrabniająca (zakres pracy 10-1500ml woda), średnica statora 18-20 mm, materiał kontaktujący się z roztworem: PTFE, AISI 316L, praca w zakresie pH: 2-13, max. temp pracy 180 st. C, rozdrobnienie: zawiesin 10 -50 µm, emulsji 1 -10 µm, głębokość zanurzenia: 40-165 mm statyw o wysokości 800-900mm kompatybilny z homogenizatorem podstawa z powłoka antypoślizgową uchwyt krzyżowy uchwyt elastyczny do trzymania zlewki |

23. POMPA PERYSTALTYCZNA LABORATORYJNA

Pompa perystaltyczna laboratoryjna w obudowie, z głowicą i sterowaniem.

| Parametry techniczne |  |
| --- | --- |
| Prędkość silnika (obr/min) | Regulowana co najmniej w zakresie 0,1 – 300 |
| Zakres przepływu (ml/min) | Regulowana co najmniej w zakresie 0,03-1170 |
| Ciśnienie pracy (Mp) | Co najwyżej 0,17 |
| Zasilanie | 220-230V / 50-60Hz |
| Temperatura pracy (°C) | Co najmniej -20 – +60, wilgotność względna <85% lub lepsza |
| Stopień ochrony: | co najmniej klasa szczelności IP31 |
| Tryb pracy: | do wyboru: sekundowy, minutowy, godzinny: - manualny - sekwencyjny (dawki odmierzane z zaprogramowanym cyklem, ilością powtórzeń) |
| Warunki pracy: | praca jednostajna z zaprogramowaną prędkością obrotową, możliwość regulacji prędkości obrotowej praca w obu kierunkach. |

24. MIESZADŁO MAGNETYCZNE Z FUNKCJĄ GRZANIA

| Parametr techniczny |  |
| --- | --- |
| obroty (obr/min) | Regulowane co najmniej w zakresie 100 do 1500 |
| sterowanie analogowe | tak |
| moc grzewcza (W) | 400 lub lepsza |
| maksymalna temperatura grzania (°C) | +350°C/ +-3.0°C lub lepsza |
| umożliwia zamocowanie pręta statywu | tak |
| średnica płyty (mm) | Co najmniej 150 |

25. WAGA ANALITYCZNA

| Parametr techniczny |  |
| --- | --- |
| obciążenie maksymalne (g) | 82/220 |
| obciążenie minimalne (mg) | 1 |
| dokładność odczytu (mg) | Nie gorsza niż 0,01/0,1 |
| zakres tary (g) | -220 lub lepsza |
| powtarzalność (mg) | 0,015 lub lepsza |
| liniowość (mg) | ±0,06 lub lepsza |
| dryft czułości | 1 ppm/°C w temperaturze +10 ° - +40 °C lub lepsza |
| czas stabilizacji (s) | Co najwyżej 6/3,5 |
| adiustacja | wewnętrzna (automatyczna) |
| wyświetlacz | LCD (z podświetleniem) |
| temperatura pracy (°C) | Co najmniej w zakresie +10 do+40 |
| wymiar szalki (mm) | Co najmniej 90 |

26. WAGA TECHNICZNA

| Parametr techniczny |  |
| --- | --- |
| obciążenie maksymalne (g) | 200/2000 |
| obciążenie minimalne (mg) | 20 |
| dokładność odczytu (mg) | Nie gorsza niż 1/10 |
| zakres tary (g) | -2000 lub lepsza |
| powtarzalność (mg) | 1 lub lepsza |
| liniowość (mg) | ±2/20 lub lepsza |
| dryft czułości | 2 ppm/°C w temperaturze +10 - +40 °C |
| czas stabilizacji (s) | Co najwyżej 2/1,5 |
| adiustacja | wewnętrzna (automatyczna) |
| wyświetlacz | LCD (z podświetleniem) |
| temperatura pracy (°C) | Co najmniej w zakresie +10 - +40 |
| wymiar szalki | Co najmniej 125/125 mm |

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 15/09/2017r. drogą elektroniczną, faxem lub 
w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

fax: 32 259 22 05

adres e-mail: skolinska@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg    - tel. (32) 259 25 47- fax: (032) 259 22 05 - e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Sylwia Kolińska	 - tel. (32) 259 25 55- fax: (032) 259 22 05 - e-mail: skolinska@gig.eu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Kierownik Działu Handlowego

mgr Monika Wallenburg

Nr sprawy: FZ-1/4836/SK/17/SW				                 		Załącznik nr 1

Wstępna oferta  na dostawę: ………………………………

/należy podać nr i/lub nazwę części/

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Nr faksu: ………………………………………..

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu: ………………………….....

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia, producent, typ/model, opis techniczny | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość ogółem netto w PLN | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RAZEM : |  |  |  |  |

-    Termin dostawy i warunki wykonania zamówienia: ……………………………………

- Okres gwarancji: ……………………………………

- Warunki płatności: ………………………………….

.............................................................				.............................................................

Miejscowość, data 					                                            Podpis