Część opisowa

# Wstęp

Przedmiotem opracowania jest koncepcja organizacji płatnych oraz ogólnodostępnych miejsc  postojowych na terenie Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.

Koncepcja ma na celu opisanie systemu parkingowego, jaki będzie zamontowany na obszarze Instytutu. Koncepcja opisuje składowe systemu parkingowego, sposób połączenia wszystkich elementów i wymagania techniczne, które są konieczne do sprawnego, efektywnego i optymalnego funkcjonowania systemu parkingowego.

Niniejsze opracowanie jest materiałem wyjściowym do przygotowania projektu wykonawczego systemu parkingu wraz z pozostałymi elementami oraz do wykonania i uruchomienia systemu parkingowego.

# Istniejące zagospodarowanie terenu

Główny Instytut Górnictwa znajduje się w Katowicach pomiędzy ul. Katowicką, al. Korfantego i ul. Topolową. Na terenie zewnętrznym Instytutu znajdują się trzy parkingi.

- Parking nr 1 z wjazdem od ul. Katowickiej pod dyrekcję Instytutu,

- Parking nr 2 z wjazdem od al. Korfantego gdzie wjazd jest współdzielony z Hostelem nie będącym własnością Instytutu,

- Parking nr 3 – płatny oraz dostępny dla najemców i pracowników Instytutu bezpłatnie z wjazdem także od al. Korfantego. Wjazdy parkingu nr 2 i 3 nie pokrywają się.

Wjazdy na parkingi i same parkingi zaznaczono na załączonym planie.

# Ogólny opis funkcjonowania systemu parkingowego

Kierowca wjeżdżający na parking podjeżdża i zatrzymuje się przed szlabanem wjazdowym na wysokości terminala wjazdowego (bileterki). W tym momencie wykrywa go pętla indukcyjna wjazdowa i po wciśnięciu przycisku może pobrać bilet z bileterki.

Na bilecie zapisane są niezbędne informacje m.in.: czas wjazdu, rodzaj biletu, numer biletu itd. wszystkie informacje o bilecie trafiają także do serwera systemu i są „widoczne” dla pozostałych sprzężonych elementów systemu parkingowego. W chwili odbioru biletu z bileterki numery rejestracyjne i zdjęcie przodu pojazdu zostają przypisane do konkretnego biletu, co pozwala na automatyczne otwarcie szlabanu wjazdowego na parking. Szlaban zostaje zamknięty, kiedy druga pętla wjazdowa odnotuje wjazd samochodu.

Jeżeli numer rejestracyjny osoby (pracownika) wjeżdżającej na parking zapisany jest w bazie to kamera go rozpoznaje i bez pobrania biletu zostaje podniesiony szlaban wjazdowy

Po wjeździe na parking kierowca szuka wolnego miejsca parkingowego, pozostawia pojazd i wraz z biletem udaje się do miejsca, do którego miał cel przyjechać.

Jeżeli kierowca chce zakończyć parkowanie i wyjechać z terenu parkingu powinien najpierw uiścić opłatę za postój. Płatność za parkowanie odbywa się w automatycznej kasie parkingowej. Po włożeniu biletu do czytnika następuje odczyt biletu przez system i zostaje naliczona odpowiednia wielkość opłaty. Wszystkie dane wyświetlone są na wyświetlaczu na kasie. Po dokonaniu opłaty (bilonem, banknotem lub kartą płatniczą) system rejestruje opłacenie biletu i użytkownik ma określony czas na opuszczenie parkingu objętego systemem parkingowym. Kasa parkingowa wydaje także resztę. Po opuszczeniu miejsca parkingowego kierowca udaje się do wyjazdu i analogicznie jak przy wjeździe podjeżdża z prawej strony terminala wyjazdowego, gdzie wykrywa go pętla wyjazdowa. Kierowca ustawia się na wysokości terminala wyjazdowego. Tutaj kamera szczytuje numer rejestracyjny pojazdu i sprawdza w bazie status biletu. Jeżeli bilet jest opłacony w ułamku sekundy otwierany jest szlaban i kierowca może wyjechać. Po przejechaniu przez pojazd nad pętlą wyjazdową następuje zamknięcie szlabanu i kończy się proces użytkowania systemu parkingowego przez kierowcę.

Jeżeli następuje jakaś niezgodność (np. niepłacony postój lub przekroczenie czasu wyjazdu) szlaban się nie podniesie a na wyświetlaczu terminala wyjazdowego zostanie wyświetlona odpowiednia informacja o błędzie i kierowca musi wtedy postępować zgodnie z informacjami (np. musi jeszcze raz dokonać opłaty).

W celu komunikacji pomiędzy terminalem wjazdowym/wyjazdowym, kasą a biurem parkingu, system parkingowy musi uwzględniać instalację domofonową (intercom). Po wciśnięciu przycisku np. na bileterce użytkownik ma możliwość porozumienia się bezpośrednio z pracownikiem biura obsługi parkingu.

## Opis techniczny systemu parkingowego nr 1.

### Wjazd na parking

Elementy systemu parkingowego na wjeździe:

- szlaban wjazdowy i wyjazdowy – w posiadaniu inwestora – należy wkalkulować ich przebudowę

- kamera umożliwiająca podgląd dla ochrony.

- intercom łączenia z biurem parkingu (musi być podświetlony),

- dwa czytniki kart pracowniczych (Indala i FlaxPase – system Unicardu)

- komunikacja z serwerem za pośrednictwem sieci Ethernet 100 MB/s. Protokół TCP/IP, (w przypadku odległości urządzenia od serwera wynoszącej powyżej 100 m konieczne jest zastosowanie technologii światłowodowej). Zamawiający dopuszcza komunikację po wi-fi.

- moduł komunikacji głosowej w technologii TCP/IP,

- integracja z systemem komputerowym znajdującym się w biurze parkingu,

- obudowa odporna na warunki atmosferyczne, odporna na korozję,

- możliwość wyboru koloru obudowy (kolor z palety RAL należy uzgodnić 
z Zarządcą parkingu),

- pętla indukcyjna sterująca szlabanem wyjazdowym.

- przycisk sterowania szlabanami w biurze ochrony,

- monitor kamery podglądu wjazdu i wyjazdu.

Kierowca podjeżdża pod szlaban który otworzy się automatycznie w przypadku, kiedy odbita zostanie karta pracownicza. Szlaban zamyka się automatycznie po przejechaniu pojazdu przez drugą pętlę indukcyjną

Terminal wjazdowy musi pracować ONLINE, czyli urządzenie musi być połączone 
z głównym komputerem. Dzięki temu zarządca parkingu dostaje informację na bieżąco ile aut wjechało na parking, ile opuściło parking oraz jakie jest obłożenie parkingu.

Obraz z kamery oraz sygnał z interkomu i sterowanie szlabanami ma być dostarczone do budynku „A” (Dyrekcji)

### Wyjazd z parkingu

Wyjazd z parkingu odbywać się będzie poprzez najechanie na pętlę indukcyjną przed szlabanem oraz zamyka się po najechaniu na pętlę indukcyjną za nim.

## Opis techniczny systemu parkingowego nr 2.

### Wjazd na parking

Elementy systemu parkingowego na wjeździe:

- dwie kamery umożliwiające podgląd dla ochrony.

- szlaban wjazdowy – w posiadaniu inwestora.

- intercom łączenia z biurem parkingu (musi być podświetlony),

- czytnik kart pracowniczych (Indala i FlaxPase – system Unicardu)

- komunikacja z serwerem za pośrednictwem sieci Ethernet 100 MB/s. Protokół TCP/IP, (w przypadku odległości urządzenia od serwera wynoszącej powyżej 100 m konieczne jest zastosowanie technologii światłowodowej). Zamawiający dopuszcza komunikację po wi-fi.

- moduł komunikacji głosowej w technologii TCP/IP,

- integracja z systemem komputerowym znajdującym się w biurze parkingu,

- obudowa odporna na warunki atmosferyczne, odporna na korozję,

- możliwość wyboru koloru obudowy (kolor z palety RAL należy uzgodnić 
z Zarządcą parkingu),

- pętla indukcyjna sterująca szlabanem.

- Przycisk sterowania szlabanem w biurze ochrony,

- Monitor kamery podglądu wjazdu.

Kierowca podjeżdża szlaban który otworzy się automatycznie w przypadku, kiedy odbita zostanie karta pracownicza. Szlaban zamyka się automatycznie po przejechaniu pojazdu przez drugą pętlę indukcyjną. Terminal wjazdowy musi pracować ONLINE.

Wjazd na parking Hostelu odbywać się będzie poprzez kontakt z Ochroną dzięki zamontowanemu interkomowi. Ochrona ręczne podniesie szlaban a następnie poprzez system kamer śledzić będzie ruch wjeżdżającego. Hostel zaopatrzony zostanie również w karty abonentowe dla gości już w nim mieszkających.

Obraz z kamery oraz sygnał z interkomu i sterowanie szlabanami ma być dostarczone do budynku „Paw. 1” (wieżowiec)

### Wyjazd z parkingu

Wyjazd z parkingu oraz z Hostelu odbywać się będzie przez Parking nr 1.

## Opis techniczny systemu parkingowego nr 3.

### Założenia systemu parkingowego

System parkingowy nr 3 ma być wyposażony w terminale wjazdowe, szlabany i terminale wyjazdowe jako system zamknięty i szczelny pod względem poboru opłat. Użytkowanie systemu parkingowego powinno być intuicyjne i proste zarówno dla rodzimych użytkowników jak i obcokrajowców.

Parkowanie odbywa się według prostych zasad:

- wjazd – pobór biletu lub odbicie karty abonamentowej (pracowniczej),

- opłacenie biletu w kasie,

- wyjazd – odczyt opłaconego biletu lub użycie karty abonamentowej (pracowniczej).

Dodatkowo system parkingowy umożliwi obsługę wielu typów użytkowników (klienci rotacyjni lub abonamentowi) oraz pozwala na dokładne zarządzanie parkingiem (wgląd w ilości wjazdów, bilans kosztów itp.). Klienci rotacyjni to tacy, którzy przyjeżdżają okazjonalnie na teren parkingu. Rozliczenie za parkowanie następuje poprzez opłacenie pobranego w bileterce biletu. Klient abonamentowy jest to użytkownik wjeżdżający na parking po wcześniejszym przyłożeniu ważnej karty abonamentowej do czytnika

Główne założenia do systemu parkingowego:

- system parkingowy będzie użytkowany 24h na dobę przez wszystkie dni 
w roku,

- wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądów okresowych gwarancyjnych – bez ponoszenia opłat przez Inwestora – koszt przeglądów wkalkulowany w koszt realizacji

- w przypadku awarii systemu wykonawca zobowiązuje się podjąć naprawy w ciągu max. 12 godzin od zgłoszenia awarii, oraz dokonać naprawy do 14 dni)..

Obraz z kamery oraz sygnał z interkomu i sterowanie szlabanami ma być dostarczone do budynku „Hala 11”.

### Wjazd na parking

Elementy systemu parkingowego na wjeździe:

- bileterka wjazdowa (terminal wjazdowy),

- szlaban wjazdowy z pętlami – w posiadaniu inwestora

- dwie kamery - rozpoznawania tablic rejestracyjnych i umożliwiająca podgląd dla ochrony.

- intercom łączenia z biurem parkingu (musi być podświetlony),

- czytnik kart pracowniczych (Indala i FlaxPase – system Unicardu)

- komunikacja z serwerem za pośrednictwem sieci Ethernet 100 MB/s. Protokół TCP/IP, (w przypadku odległości urządzenia od serwera wynoszącej powyżej 100 m konieczne jest zastosowanie technologii światłowodowej). Zamawiający dopuszcza komunikację po wi-fi.

- moduł komunikacji głosowej w technologii TCP/IP,

- integracja z systemem komputerowym znajdującym się w biurze parkingu,

- obudowa odporna na warunki atmosferyczne, odporna na korozję,

- możliwość wyboru koloru obudowy (kolor z palety RAL należy uzgodnić 
z Zarządcą parkingu),

- pętla indukcyjna sterująca szlabanem.

- Przycisk sterowania szlabanami w biurze ochrony,

- Monitor kamery podglądu wjazdu i wyjazdu oraz rozpoznawania tablic rejestracyjnych.

Bileterka wykonana będzie z materiału odpornego na warunki atmosferyczne, wewnątrz zamontowany będzie termostat kontrolujący temperaturę urządzenia. Bileterka będzie drukować bilety kartonikowe (gramatura min. 120g/m2) z kodem kreskowym oraz współdziałać z systemem odczytu tablic rejestracyjnych). Bileterka uaktywni się, gdy pojazd najedzie na pierwszą pętlę indukcyjną, umożliwiając pobranie biletu z oraz  odczyta nr rejestracyjny przez kamerę.

Kierowca pojazdu po naciśnięciu przycisku pobrania biletu otrzyma bilet z kodem kreskowym lub kodem QR oraz numerem rejestracyjnym pojazdu. Po odebraniu biletu szlaban zostanie otwarty.

Do prawidłowego działania systemu niezbędny jest czujnik pobrania biletu. Szlaban otworzy się dopiero, gdy kierowca pobierze bilet. Natomiast w przypadku, gdyby kierowca nie pobrał biletu w określonym czasie (np. w ciągu 20 sekund) to bilet zostanie wciągnięty z powrotem do urządzenia.

Szlaban otworzy się automatycznie w przypadku, kiedy rozpoznana zostanie tablica rejestracyjna pojazdu. Szlaban zamyka się automatycznie po przejechaniu pojazdu przez drugą pętlę indukcyjną. Odczyt tablicy rejestracyjnej lub wydanie biletu jest uzależnione od najechania pojazdu na pętlę indukcyjną – jeżeli nie będzie pojazdu, to system nie wyda biletu.

Terminal wjazdowy musi pracować ONLINE, czyli urządzenie musi być połączone 
z głównym komputerem. Dzięki temu zarządca parkingu dostaje informację na bieżąco ile aut wjechało na parking, ile opuściło parking oraz jakie jest obłożenie parkingu. Takie rozwiązanie zapewnia większą kontrolę nad parkingiem, ponadto można otrzymać różnego rodzaju informacje: na temat zajętości, ilości wjazdów pracowników na abonamentach, próby oszustw, można sterować wjazdami poszczególnych grup użytkowników itd.

Wymagania dla terminala wjazdowego:

- drukarka przemysłowa drukująca bilety z prędkością min. 150mm/s,

- każdy bilet musi posiadać kod kreskowy albo kod QR,

- na bilecie muszą być zawarte, co najmniej informacje: nazwa i adres parkingu, data i godzina wjazdu, informacja gdzie można opłacić bilet, informacja gdzie znajduje się biuro parkingu, informacje o opłacie za zgubiony bilet, informacje dodatkowe, nr rejestracyjny pojazdu,

- możliwość wydruku na jednej stronie biletu materiału reklamowego, lub informacyjnego,

- zasobnik z minimalną ilością 2500 szt. biletów parkingowych z papieru 
o gramaturze min. 120g/m2, (informacja o stanie musi być przekazywana na bieżąco do biura parkingu),

- obsługa w trzech językach (polskim, angielskim, niemieckim),

- urządzenie grzewcze z termostatem sterującym zapewniającym bezawaryjne działanie terminala w zakresie temperatur od -30 oC do 40 oC,

- wyświetlacz o dużym kontraście i dużej jasności, kolorowy min. 5”,

- wyświetlacz oraz przycisk łączenia z biurem parkingu muszą być podświetlone,

- czujnik pobrania biletu,

- detektor pętli indukcyjnej,

- komunikacja z serwerem za pośrednictwem sieci Ethernet 100 MB/s. Protokół TCP/IP, (w przypadku odległości urządzenia od serwera wynoszącej powyżej 100 m konieczne jest zastosowanie technologii światłowodowej). Zamawiający dopuszcza komunikację po wi-fi.

- moduł komunikacji głosowej w technologii TCP/IP,

- integracja z systemem komputerowym znajdującym się w biurze parkingu,

- obudowa odporna na warunki atmosferyczne, odporna na korozję,

- możliwość wyboru koloru obudowy (kolor z palety RAL należy uzgodnić z Zarządcą parkingu),

### Wyjazd z parkingu

Szlaban z pętlami jest w posiadaniu inwestora.

Terminal wyjazdowy wykonany będzie z materiału odpornego na warunki atmosferyczne, wewnątrz zamontowany będzie termostat kontrolujący temperaturę urządzenia. Terminal uaktywni się, gdy pojazd najedzie na pierwszą pętlę indukcyjną, umożliwiając odczytanie biletu przez skaner wieloliniowy lub odczytanie tablic rejestracyjnych przez kamerę. Kierowca pojazdu skanuje bilet z kodem kreskowym lub kodem QR oraz numerem rejestracyjnym pojazdu. Jeśli bilet został poprawnie opłacony szlaban zostanie otwarty. Jeśli nie, wyświetli się komunikat o konieczności opłacenia biletu. Dla kierowcy pojazdu abonamentowego szlaban otworzy się automatycznie, kiedy rozpoznana zostanie tablica rejestracyjna pojazdu abonamentowego lub odbita zostanie karta pracownicza. Szlaban zamyka się automatycznie po przejechaniu pojazdu przez drugą pętlę indukcyjną. Szlaban będzie otwierał się i zamykał w czasie krótszym niż 2 sekundy.

Terminal wyjazdowy, podobnie jak bileterka, musi pracować ONLINE, czyli urządzenie musi być połączone z głównym komputerem Dzięki temu zarządca parkingu dostaje informację na bieżąco ile aut wjechało na parking, ile opuściło parking oraz jakie jest obłożenie parkingu. Takie rozwiązanie zapewnia większą kontrolę nad parkingiem, można otrzymać różnego rodzaju informacje: na temat zajętości, ilości wjazdów pracowników na abonamentach, próby oszustw, można sterować wjazdami poszczególnych grup użytkowników itd.

Wymagania dla terminalu wyjazdowego:

- czytnik biletów jednorazowych z kodem kreskowym lub kodem QR,

- wyświetlacz o dużym kontraście i dużej jasności, kolorowy min. 5”,

- wyświetlacz oraz przycisk łączenia z biurem parkingu musi być podświetlony,

- interkom – komunikacja głosowa z biurem parkingu,

- czytnik kart pracowniczych (Indala i FlaxPase – system Unicardu)

- urządzenie grzewcze z termostatem sterującym zapewniającym bezawaryjne działanie terminala w zakresie temperatur od -30 oC do 40 oC,

- obudowa odporna na warunki atmosferyczne, odporna na korozję,

- komunikacja z serwerem za pośrednictwem sieci Ethernet 100MB/s. Protokół TCP/IP, (w przypadku odległości urządzenia od serwera wynoszącej powyżej 100 m konieczne jest zastosowanie technologii światłowodowej). Zamawiający dopuszcza komunikację po wi-fi.

- detektor pętli indukcyjnej,

- moduł komunikacji głosowej w technologii TCP/IP,

- możliwość wyboru koloru obudowy (kolor z palety RAL należy uzgodnić z Zarządcą parkingu).

### Automat płatniczy

Automat płatniczy, inaczej kasa, umożliwia dokonywanie opłat wyliczonych na podstawie danych odczytanych z biletu. Po zeskanowaniu pobranego na wjeździe biletu z kodem kreskowym lub kodem QR, automat komunikuje się z serwerem, sprawdza datę i godzinę wjazdu i zgodnie z wcześniej zaprogramowaną taryfą opłat oblicza należność do zapłacenia. Użytkownik otrzymuje na wyświetlaczu informację o należnej kwocie do zapłacenia. Dokonanie opłaty dokonuje się poprzez opłacenie biletu bilonem, banknotami lub za pomocą kart płatniczych. Automat wydaje resztę monetami i banknotami. Po przyciśnięciu przycisku „potwierdzenie opłaty” kierowca otrzymuje potwierdzenie z wyszczególnionym podatkiem VAT. Po opłaceniu biletu w systemie jest on odnotowany, jako opłacony i użytkownik ma określony czas na opuszczenie parkingu na podstawie opłaconego biletu. W przypadku przekroczenia czasu wyjazdu należy znowu uiścić opłatę w kasie automatycznej. Po opłaceniu biletu informacja ta musi się od razu znaleźć w systemie.

Kasa ma być wyposażona w wielowierszowy wyświetlacz, na którym powinno być wyświetlane jasne i przejrzyste menu. System przycisków nawigacyjnych musi umożliwiać sprawne i przejrzyste wybieranie żądanych funkcji przez użytkownika. Kasa musi być trwale przymocowana do podłoża tak, aby była zapewniona stabilna i bezpieczna obsługa automatu. Dodatkowo kasa automatyczna powinna być zadaszona w celu poprawy komfortu klientom dokonującym opłaty. (kasa musi być objęta monitoringiem CCTV i systemem „alarmowym” przeciw napadowym.)

Poprawnie opłacony bilet umożliwia wyjazd z parkingu w czasie przeznaczonym na wyjazd (standardowo jest to 10-30 minut, po upłynięciu tego czasu kierowca będzie musiał dopłacić za rozpoczętą godzinę według ustalonej taryfy).

System ma mieć możliwość zwiększenia karencji pobytu pojazdu na terenie parkingu. Wydłużenie okresu karencji będzie odbywać się automatycznie w Biurze obsługi parkingu.

Na obszarze Instytutu przewidziano zainstalowanie 1 automatyczną kasę parkingową.

Wymagania dla automatu kasowego:

- zabezpieczony pojemnik banknotów i monet,

- metoda płatności monetami: 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł,

- metoda płatności banknotami: 10 zł, 20 zł, 50 zł,100 zł, 200 zł,

- obsługa opcji zgubionego biletu wg. ustalonej taryfy,

- możliwość przerwania płatności i zwrotu pieniędzy,

- akceptacja nowych banknotów,

- urządzenie wyposażone w czytnik monet umożliwiający przechowywanie, bieżące uzupełnianie oraz wydawanie reszty za pomocą monet w minimum 4 nominałach,

- samo napełniający się system wydawania reszty w monetach,

- rozpoznawanie banknotów (we wszystkich 4 kierunkach),

- płatność zbliżeniowa za pomocą kart płatniczych zbliżeniowych: PayPass, payWave,

- skaner kodów kreskowych,

- obsługa 3 języków (polski, angielski, niemiecki),

- drukarka paragonów,

- dla kart płatniczych możliwość wydruku potwierdzającego,

- zintegrowany ekran TFT o przekątnej 8”, o dużym kontraście i dużej jasności (jasność min. 800 cd/m2),

- odporność na warunki atmosferyczne i korozję,

- możliwość wyboru koloru obudowy (kolor z palety RAL należy uzgodnić z Zarządcą parkingu),

- integracja z systemem komputerowym znajdującym się w biurze parkingu,

- przyciski nawigacyjne muszą być podświetlane/oświetlone,

- musi być zapewniony monitoring pracy kas poprzez system komputerowy w biurze parkingu,

- komunikacja z serwerem za pośrednictwem sieci Ethernet 100MB/s. Protokół TCP/IP, (w przypadku odległości urządzenia od serwera wynoszącej powyżej 100 m konieczne jest zastosowanie technologii światłowodowej). Zamawiający dopuszcza komunikację po wi-fi.

- urządzenie grzewcze z termostatem sterującym zapewniającym bezawaryjne działanie terminala w zakresie temperatur od -30 oC do 40 oC,

### System rabatowy

Rabatowanie biletów powinno odbywać się punkcie kontrolnym w dowolnym miejscu obiektu wyposażonym w komputer z dostępem do sieci wewnętrznej połączonej z systemem parkingowym.

Rabatowanie na stanowisku kontrolnym ma odbywać się z poziomu programu parkingowego.

## System kamer identyfikujących tablice rejestracyjne

Z systemem parkingowym, na wjeździe na parking oraz wyjeździe z parkingu nr 3 zintegrowane będą kamery systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych. System będzie umożliwiał klientom uprawnionym do korzystania z parkingu wjazd i wyjazd bez użycia kart i biletów (przy założeniu poprawnego odczytu tablic rejestracyjnych). Klienci dostaną bilety z wydrukowanym na nich numerem rejestracyjnym. Po poprawnym rozliczeniu biletu w kasie automatycznej bilet nie będzie potrzebny do wyjazdu z parkingu (przy założeniu poprawnego odczytu tablic rejestracyjnych).

Poniżej przedstawiono przykładowe parametry kamer:

- przetwornik CMOS 1/3"  z progresywnym skanowaniem,

- rozdzielczość 752 × 480  @60 fps,

- wbudowany promiennik podczerwieni 850 nm

- szybkość migawki 1/100 s – 1/30000 s

- obiektywy 5.2 – 58.8 mm,  automatyczny zoom,

- pyło-/wodoodporność IP65,

- zakres temperaturowy pracy: -20 °C – +55 °C

Zasilanie i komunikacja elementów systemu parkingowego

Wszystkie urządzenia wchodzące w skład systemu parkingowego wymagające zasilania z sieci elektrycznej należy podłączyć pod sieć elektryczną na terenie parkingu.

System parkingowy należy podłączyć pod źródło napięcia jednofazowego 230 V. Należy dążyć do umiejscowienia źródła energii elektrycznej jak najbliżej składowych systemu parkingowego. Jako przewodu zasilającego można użyć kabla OMYżo 3x2,5mm2.

Poszczególne urządzenia systemu parkingowego połączone są w postaci rozproszonej, której głównym węzłem będzie serwer umieszczony w Biurze Obsługi Parkingu. Połączenia urządzeń z serwerem realizowane są poprzez doprowadzenie okablowania. Do wykonania okablowania należy użyć kabla kat. UTP, FTP lub lepszy. Przy odległościach większych niż 100 metrów należy użyć światłowodu.

Do każdego z urządzeń doprowadzone zostały 3 lub 4 skrętki UTP, FTP lub lepsze w celu podłączenia komunikacji urządzenia z serwerem, skomunikowania urządzenia z interkomem, dokonywania płatności kartą oraz jeden przewód zapasowy do wykorzystania w przypadku uszkodzenia któregokolwiek z przewodów funkcyjnych.

## Monitoring

Kamery monitoringu wizyjnego powinny być umieszczone na słupach (dopuszcza się wykorzystanie słupów oświetleniowych) w ilości zapewniającej kontrolę całego terenu danego parkingu.

Podstawowe parametry techniczne kamer monitoringu:

- kamera zewnętrzna IP,

- zgodność ze standardem ONVIF,

- monitorowanie zaprogramowanego wcześniej obszaru,

- obudowy IP66 wandaloodporne umożliwiająca pracę w dowolnych warunkach atmosferycznych, widzialność w nocy przy zaplanowanym oświetleniu i/lub w trybie noktowizora w przypadku braku zasilania latarni,

- możliwość współpracy z systemami alarmowymi,

- wykrywanie i alarmowanie o próbach sabotażu np. zasłonięciu kamery czy utraty sygnału z kamery,

- możliwość zarządzania przez WWW lub przez VMS.

System musi umożliwiać podłączenie do rejestratorów urządzeń przenośnych, umożliwiających w autoryzowany sposób odtworzenie i przekopiowanie zapisanego obrazu.

Poniżesz przedstawiono przykładowe kamery monitoringu:

Zaleca się, aby kamery były zlokalizowane przy każdym wjeździe i wyjeździe z terenu Instytutu oraz przy kasie automatycznej. Ostateczna liczba kamer monitoringu dla całego obszaru zostanie ustalona z Zamawiającym.

Rodzaje kart i biletów

Bilety parkingowe powinny zawierać szereg informacji. Oprócz kodu kreskowego lub kodu QR na bilecie powinny znajdować się, co najmniej poniższe informacje:

- nazwa i adres parkingu,

- data i godzina wjazdu,

- informacja gdzie i jak można opłacić bilet oraz o opłacie za zgubiony bilet,

- namiar na biuro parkingu,

- numer rejestracyjny pojazdu.

- System musi dawać możliwość wystawiania różnych biletów rabatowych.

## System komputerowy

System komputerowy musi być w pełni kompatybilny ze wszystkim elementami wchodzącymi w skład systemu parkingowego. System musi zapewniać pełną obsługę elementów systemu ze stanowiska osoby zarządzającej systemem parkingowym. Dostawca systemu parkingowego musi dostarczyć także wymagane oprogramowanie wraz z wieczystą licencją i wszystkimi wymaganymi do działania systemu urządzeniami peryferyjnymi.

Program komputerowy musi umożliwiać logowanie się rożnym użytkownikom na indywidualne loginy i hasła z różnych komputerów w ramach wewnętrznej sieci komputerowej. Z poziomu programu musi być możliwość realizacji procedur dostępnych za pośrednictwem pozostałych elementów systemu parkingowego np. rozliczenie klienta, otwarcie szlabanu, itp.

System musi zapewniać szczelność parkingu. Niemożliwa jest sytuacja wyjazdu dwóch pojazdów na tej samej karcie albo bilecie. Ponadto musi być zapewniona niezawodna praca systemu parkingowego nawet w przypadku braku łączności z serwerem (brak prądu, awaria serwera itp.). W związku z powyższym składowe systemu powinny być wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia np. wewnętrzna pamięć nieulotna, karty SD itp.

Oprogramowanie musi umożliwiać monitorowanie składowych systemu parkingowego. Musi zapewniać stały podgląd pracy poszczególnych elementów i w razie awarii lub anomalii musi przekazać stosowną informację o błędzie. Dostęp do systemu parkingowego musi być także możliwy z zewnątrz poprzez Internet.

Program musi zapewniać możliwość generowania wszelkich statystyk parkingowych oraz raportów. Powyższe raporty i statystyki dotyczą parametrów parkingowych jak i fiskalnych.

Serwer systemu parkingowego jest urządzeniem, które spina fizycznie wszystkie elementy systemu w całość. Do serwera trafiają wszystkie kable od takich elementów jak: kasy płatnicze, terminale, szlabany. Serwer musi być podłączony pod komputer stanowiska kontrolnego z zainstalowanym programem do administrowania i zarządzania systemem parkingowym. Serwer musi być wyposażony w system operacyjny, oprogramowanie zarządzające i bazę danych.

Serwer musi umożliwiać następujące funkcje:

- przechowanie informacji na temat pracy systemu oraz konfigurację poszczególnych urządzeń,

- wprowadzanie zmian konfiguracyjnych,

- podgląd wszystkich zdarzeń na terenie objętym systemem,

- komunikacja z zainstalowanymi urządzeniami,

- połączenia pomiędzy odpowiednimi aplikacjami,

- wykonanie kopii bezpieczeństwa wszystkich niezbędnych danych,

- zasilacz UPS do serwera.

Urządzenia z jakimi musi współpracować program parkingowy:

Zewnętrzne:

- bileterka wjazdowa,

- terminal wyjazdowy,

- czytnik kart zbliżeniowych,

- kamery systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych,

- automat rozliczeniowy.

Wewnętrzne:

- drukarka biletów wyjazdowych,

- skaner kodów kreskowych,

- serwer systemu.

Podstawowy zakres funkcji, jakie musi spełniać system komputerowy:

- zarządzanie i administrowanie całym systemem parkingowym (sterowanie pracą szlabanów, monitoring pracy kas, terminali itp.),

- generowanie raportów i statystyk parkingowych (aktualne obłożenie parkingu, ilość wjazdów/wyjazdów, ilość pozostałych wolnych miejsc, ważność abonamentów, procentowy udział wybranych form opłat itp.),

- obsługa parkowania krótkoterminowego i abonamentowego (abonamenty okresowe, kwotowe, ograniczenia czasów itp.),

- opłacanie biletów, abonamentów itp.,

- wydruk i konfiguracja biletów,

- rabatowanie,

- elastyczne zarządzanie cennikiem parkingowym (gradacja stawek za parkowanie, ustalanie czasu na opuszczenie parkingu itp.),

- generowanie raportów kasowych,

- interfejs programu musi posiadać moduł rozpoznawania tablic rejestracyjnych.

## Stanowisko obsługi parkingu.

Stanowisko obsługi stanowi centrum zarządzania systemem parkingowym. Poprzez oprogramowanie parkingowe z tego miejsca użytkownik ma dostęp do wszystkich elementów systemu, może nimi dowolnie zarządzać, generować raporty, rabatować bilety itd.

Poniżej przedstawiono wymagane wyposażenie stanowiska kontrolnego:

- zestaw komputerowy z systemem operacyjnym z monitorem 19”,

- serwer zarządzający z monitorem 19”

- program parkingowy,

- rabatownik z programem do rabatowania,

- wyświetlacz informacyjny dla klienta,

- czytnik kodów kreskowych lub kodów QR,

- drukarka do drukowania raportów,

- drukarka biletów.

Na przedmiotowym parkingu lokalizację Biura Obsługi Parkingu (BOP) należy uzgodnić Zamawiającym.

## Pozostałe elementy systemu parkingowego

W ramach uruchomienia systemu parkingowego dostawca systemu musi także dostarczyć regulamin parkingu. Treść regulaminu zostanie uzgodniona z Zamawiającym.

Regulamin parkingu musi być zbiorem reguł i zasad obowiązujących na parkingu z systemem parkingowym. W regulaminie musza znaleźć się, co najmniej takie informacje jak:

- sposób wjazdu na parking oraz pobór i uiszczanie opłat za parkowanie,

- informacja o typie parkingu (strzeżony, niestrzeżony itp.),

- informacja o godzinach funkcjonowania parkingu,

- informacja o biurze parkingu i zarządcy,

- cennik parkingu,

- opłaty za zgubienie biletu.

Regulamin musi być umieszczony, co najmniej w poniższych lokalizacjach:

- przy wjeździe na teren parkingu, przy każdym automacie kasowym,w innym ustalonym z zamawiającym miejscu kompleksu.

Oznakowanie na terenie parkingu

Na terenie parkingu powinno znajdować się oznakowanie dla pieszych ułatwiające zlokalizowanie automatów kasowych, wyjazdu z parkingu itp.

SYSTEM MUSI WSPÓŁPRACOWAĆ Z SYSTEMEM „KD” FIRMY UNICARD. Wymagane jest automatyczne pobieranie uprawnień kart w powyższego systemu.