SO/208/2015								Katowice, dn. 06.02.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE  z  dnia 06.02.2015 r.

Dostawa materiałów uszczelniających

- Informacje ogólne

1.	Zamawiający: 	Główny Instytut Górnictwa

Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności

- Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. 2010r., Nr 113, poz.759 ze zm.).

- Opis przedmiotu zamówienia

Zakres dostawy materiałów uszczelniających:

1. Taśma ceramiczna zbrojona, szerokość taśmy 55 mm, grubość 8 mm – 150 m.

uszczelnienie splatane z włókna glinokrzemianowego zbrojonego drutem inconelowym w zewnętrznych częściach taśmy, z centralnie rzadszym splotem pod śruby.

Materiał – włókno ceramiczne (glinokrzemianowe)

Parametry:

max temperatura pracy ciągłej: 1100 0C

min temperatura pracy ciągłej: -  100 0C

temperatura pracy chwilowej: 1200 0C

temperatura topnienia włókien: 1760 0C

max ciśnienie pracy:  2 bary

| Gęstość g/dm3 | 650 |
| --- | --- |
| Straty w prażeniu % | <18 |
| pH | 3-12 |
| Ściśliwość | ~27% ± 3% przy nacisku 120 Nm/cm2 |

2. Taśma ceramiczna zbrojona, szerokość taśmy 40 mm, grubość 8 mm – 100 m.

uszczelnienie w formie taśmy splatanej z włókna glinokrzemianowego zbrojonego drutem inconelowym.

Materiał – włókno ceramiczne (glinokrzemianowe)

Parametry:

max temperatura pracy ciągłej: 1100 0C

min temperatura pracy ciągłej: -  100 0C

temperatura pracy chwilowej: 1200 0C

temperatura topnienia włókien: 1760 0C

max ciśnienie pracy:  2 bary

| Gęstość g/dm3 | 650 |
| --- | --- |
| Straty w prażeniu % | <18 |
| pH | 3-12 |
| Ściśliwość | ~27% ± 3% przy nacisku 120 Nm/cm2 |

3. Papier ceramiczny – 1 rolka

grubość – 5 mm

szerokość rolki – 1022 mm

długość rolki – 12 mb

max temperatura pracy ciągłej: 1100 0C

min temperatura pracy ciągłej: -  100 0C

Wykonawca zobowiązany jest do przesłania wraz z ofertą odpowiednich kart katalogowych oferowanych produktów potwierdzających spełnienie parametrów zawartych w zapytaniu.

Wymagany termin wykonania dostawy – 1 tydzień od złożenia zamówienia

Informuję, że w przypadku  zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie powiadomieni i zostanie wdrożone przygotowanie zamówienia.

Prosimy o padanie w ofercie następujących danych:

-	cenę netto w PLN / brutto w PLN, uwzględniające wszystkie koszty wraz z kosztami transportu

III. 	Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

- Jedynym kryterium oceny  ofert będzie cena., tj. cena = 100%.

2	Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę o najniższej cenie, która spełnia wszystkie wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia.

- Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

IV. Miejsce i termin składania ofert

- Ofertę należy złożyć do dnia  13.02.2015 Ofertę można złożyć drogą elektroniczną, faxem lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa,

Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza

Laboratorium Instalacji Doświadczalnych

ul. Podleska 72

43-190 Mikołów,

tel: 32 324 65 27

fax: 32 324 65 22

adres e-mail: mszyja@gig.eu

Kontakt techniczny:

Marcin Szyja		- tel.32 324 65 27	-	e-mail: mszyja@ gig.eu

- Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te pozycje, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania rynku do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z  poważaniem

Formularz oferty

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto w Pln | Wartość ogółem netto w Pln | Kwota Podatku VAT w Pln | Wartość ogółem brutto w Pln |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Taśma ceramiczna 55mm/8mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Taśma ceramiczna 40mm/8mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Papier ceramiczny |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |